PENDAHULUAN

Latar Belakang

Toilet adalah suatu fasilitas yang hampir dimiliki oleh semua keluarga dimana di dalamnya terdapat water closet yang biasa kita sebut dengan singkatan WC. WC adalah tempat penyaluran feses manusia ke tempat tampungan yang biasa kita sebut dengan septic tank atau ada sebagian orang langsung menyalurkan limbah manusia seperti feses tersebut ke aliran sungai. Di indonesia water closet sangat terkenal dengan WC jongkok. Didalam penggunaan WC jenis jongkok ini dibutuhkan air yang lebih untuk membilas kotoran feses dan mencuci bagian yang terkena feses. Hal ini meyebabkan WC tersebut sangat membutuhkan banyak air.

Feses yang kita buang merupakan limbah yang dapat menimbulkan penyakit, rata-rata orang Indonesia memiliki tempat penampungan sementara yaitu septic tank. Septic tank merupakan suatu ruang bawah tanah yang memiliki volume terbatas untuk menyimpan limbah manusia sementara, sehingga jika volume tersebit sudah di atas ambang batas limbah tersebut harus dibuang dengan cara disedot oleh penyedia jasa sedot WC dan dipindahkan ke tempat pembuangan akhir (TPA), selain itu limbah ini dapat digunakan untuk pembuatan pupuk atau sebagai bahan siram seperti air untuk tanaman seperti di Taman Buah Mekarsari, Bogor Jawa Barat. Penyedotan ini dilakukan rutin, tetapi banyak masyarakat yang malas-malasan untuk menyedot septic tank padahal septic tank tersebut sudah mencapai ambang penuh, tentu saja jika hal ini didiamkan akan menimbulkan bau yang tak sedap dan timbul berbagai macam penyakit.

Biotoilet sudah mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1980-an, tetapi pemanfaatannya baru mulai digunakan di awal tahun 1990 dalam skala yang kecil yaitu hanya untuk keperluan memasak. Biogas adalah gas yang sifatnya mudah terbakar dan berasal dari proses penguraian bahan organik secara anaerob (tanpa udara) oleh bakteri atau mikroorganisme melalui beberapa proses tahapan yang hasilnya dari proses fermentasi. Energi biogas dengan memproses limbah bio atau bio massa di dalam alat kedap udara yang disebut digester. Teknologi biotoilet pertama diaplikasikan disuatu daerah kabupaten Bandung yaitu di pondok pasantren Daarut Tauhid Bandung, LIPI, dan Desa Geger Kalong, berupa toilet cemplung tanpa leher angsa. Penggunaan leher angsa akan menambah kenyamanan dan optimalisasi biotoilet penghasil biogas dan kompos ramah lingkungan. Menciptakan karya modifikasi dari biotoilet yang sudah ada dengan desain baru yang didesain dengan mengedepankan aspek kenyamanan pengguna dengan tetap mengoptimalkan kinerja sistem biotoilet dan dapat diterima oleh masyarakat.

Toilet yang ramah lingkungan serta mampu dijadikan sebagai alternatif sumber energi terbarukan. Manfaat energi (gas) yang dihasilkan dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar mitra penghasil sekam dan serbuk gergaji, Desa Neglasari. Hasil kotoran yang telah bercampur dengan sekam dan atau serbuk gergaji serta jerami padi dapat dijadikan pupuk organik untuk kebutuhan masyarakat. Mekanisme biotolet ini juga menginstruksikan pengguna untuk lebih hemat dalam penggunaan air serta modelnya pun telah dimodifikasi dengan suatu pengembangan untuk menciptakan paradigma masyarakat agar tidak menimbulkan pandangan yang kurang higienis pada biotoilet yang sudah ada dengan menggunakan WC tanpa modifikasi leher angsa.

Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang menjadi topik pembahasan dalam  penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut :

- Pemanfaatan limbah sekam dan serbuk gergaji sebagai media pendukung dalam fermentasi feses.

- Modifikasi berupa penambahan “leher angsa” pada sistem biotoilet dapat memperbaiki paradigma buruk masyarakat, yang sebelumnya menganggap bahwa dengan sistem biotoilet masih meninggalkan najis dan bau.

- Sistem biotoilet memungkinkan penghematan air.

- Modifikasi berupa bentukan kubah pada langit-langit ruang pengumpul gas mampu mengoptimalkan jumlah dan tekanan gas yang terkumpul.

Tujuan Program

Adapun tujuan dari program ini adalah:

- Menciptakan karya modifikasi dari biotoilet yang sudah ada dengan desain baru yang didesain dengan mengedepankan aspek kenyamanan pengguna dengan tetap mengoptimalkan kinerja sistem biotoilet dan dapat diterima oleh masyarakat.

- Memberikan solusi berupa energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif rumah tangga.

- Mengoptimalkan pemanfaatan limbah serbuk gergaji dan sekam padi

- Mengkaji seberapa besar kualitas energi dan kompos yang dapat tercipta dari limbah organik

- Mengetahui pemanfatan kotoran dan limbah organik untuk dijadikan energi alternatif.

- Membantu Pemerintah dan Masyarakat dalam mengatasi permasalahan kelangkaan dan semakin melonjaknya harga BBM

Luaran yang Diharapkan

Menjadi karya mengenai teknologi pembaruan biotoilet dan dapat menghasilkan energi dari kotoran. Selain itu dapat membuat paradigma masyarakat berkembang tentang manfaat penggunaan biotoilet sebagai toilet yang ramah lingkungan serta mampu sekaligus sebagai alternatif sumber energi terbarukan.

Kegunaan Program

Manfaat teknologi ini adalah: (1) Bagi ilmu pengetahuan dan lingkungan, invensi ini mampu memberikan kontribusi terhadap upaya pelestarian lingkungan dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menciptakan luaran yang mampu memanfaatkan limbah kotoran dan limbah serbuk gergaji sebagai sumber energi terbarukan melalui sistem biotoilet. (2) Bagi Masyarakat akan dapat mengetahui potensi feses dan serbuk gergaji sebagai bahan bakar energi terbaharukan berupa biogas yang dihasilkan melalui sistem biotoilet. (3) Bagi sumber daya alam itu sendiri dapat meningkatan nilai tambah feses dan serbuk gergaji. (4) Turut memberikan solusi terhadap Issue  krisis energi. (5) Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan efek gas rumah kaca (Green-House Effect).

TINJAUAN PUSTAKA

Biotoilet

Biotoilet merupakan sistem yang memodifikasi toilet yang sudah ada dengan teknologi tambahan sehingga mampu menghasilkan energi berupa biogas dan kompos. Biotoilet yang sudah ada menggunakan desain berupa WC yang tidak dilengkapi dengan system “leher angsa”, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat luas sebagai WC “cemplung” sehingga paradigm buruk masyarakat terhadap biotoilet dan menyebabkan masyarakat enggan menggunakan biotoilet. Biotoilet perlu didesain ulang untuk dapat menghapuskan paradigma masyarakat sehingga dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari penggunaan system biotoilet.

Feses

Feses atau Tinja adalah produk buangan saluran pencernaan hewan yang dikeluarkan melalui anus atau kloaka. Pada manusia, proses pembuangan kotoran dapat terjadi (bergantung pada individu dan kondisi) antara sekali setiap satu atau dua hari hingga beberapa kali dalam sehari. Pengerasan tinja atau feses dapat menyebabkan meningkatnya waktu dan menurunnya frekwensi buang air besar antara pengeluarannya atau pembuangannya disebut dengan konstipasi atau sembelit. Dan sebaliknya, bila pengerasan tinja atau feses terganggu, menyebabkan menurunnya waktu dan meningkatnya frekwensi buang air besar disebut dengan diare atau mencret. Bau khas dari tinja atau feses disebabkan oleh aktivitas bakteri. Bakteri menghasilkan senyawa seperti indole, skatole, dan thiol (senyawa yang mengandung belerang), dan juga gas hidrogen sulfida. Asupan makanan berupa rempah-rempah dapat menambah bau khas feses atau tinja. Terdapat juga beberapa produk komersial yang dapat mengurangi bau feses atau tinja. (Wikipedia)

Energi Gas Bio dan Potensi Kotoran Ternak

Pemanfaatan kotoran sebagai sumber energy gas bio merupakan salah satu potensi energy yang perlu mendapat perhatian. Nilai kalori gas bio sangat tinggi melebihi bensin pada kisaran 17% (Blot dalam Sahidu 1976). Tabel 1. terlampir

Letak Geografis Indonesia dengan iklim tropisnya sangat menguntungkan karena dalam proses fermentasi kotoran ternak oleh bakteri anaerobic akan  lebih baik pada kisarn suhu 30-35 derajat Celcius hal ini. Fluktuasi temteratur di wilayah tropis tidak trerlalu besar sepanjang tahun.

Adapun proses pembentukannnya harus melalui fermentasi yaitu berupa proses mikrobiologis yang merupakan himpunan prosesmetabolisme sel. Fermentasi bahan organic tersebut dapat terjadi dalam keadaan aerobic maup[un anaerobik. Sedangkan gas bio adalah hasil dari proses fermentasi anaerobik. Tahapan dekomposisis anaerobic dari bahan organic pembentuk gas bio terdiri dari tiga tahap :

1. Tahap pelarutan bahan-bahan organic

2. Tahap pengasaman (asidifikasi) atau tahap nonmethanogenik, dan

3. Tahap methanogenik

Sekam Padi

Sekam merupakan kulit terluar gabah yang merupakan produk sampingan dari proses penggilingan padi. Sebagian besar kandungannya adalah  serat kasar yang terdiri dari lemma dan palea yang saling berpautan sehingga dapat digunakan untuk menutupi kariopsis (Munarso, 1995). Sampai beberapa waktu yang lalu sekam hanya dimanfaatkan sebagai pengisi dan pembakar bata merah yang merupakan industri rakyat di pedesaan pada saat musim paceklik atau kemarau panjang, padahal produksinya  mencapai 20-30 persen dari bobot  total gabah kering dan masih terabaikan sebagai limbah (Munarso, 1995). Industri pengilingan padi yang ada di Indonesia mampu mengolah lebih dari    40 juta ton gabah menjadi beras giling dengan rendemen 66–80 persen. Bila kondisi ini berjalan sesuai dengan kapasitasnya, terdapat sekam yang dapat mengganggu lingkungan sebesar 8 juta ton (Munarso, 1995). Angka Ramalan (Aram II) tahun 2004 BPS memperkirakan jumlah produksi gabah kering giling (GKG) sebanyak 53,7 juta ton atau setara dengan 33,92 juta ton beras dan sekitar 10,8 juta ton sekam (Press Release BPS, 2005).

Pengembangan sekam sebagai sumber alternatif mempunyai dampak positif. Pertama, hal ini akan mengurangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan sekan secara sembarangan. Apalagi sekam termsuk limbah yang sulit diuraikan oleh mikroba. Kedua, sekam merupakan alternatif sumber energi yang murah karena mudah didapat dan belum banyak termanfaatkan secara optimal.Sebagai bahan bakar sekam mempunyai nilai kalor yang cukup tinggi yang dipengaruhi oleh bahan organik yang terkandung di dalamnya, seperti karbohidrat dan serat kasar. Nilai kalor sekam antara 3.100-3.300 kkal/kg atau setara dengan setengah nilai kalor batu bara atau sepertiga nilai kalor minyak bumi (Widayanti, 1996).

Metode Pelaksanaan Program

Waktu dan Tempat

Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari 2009 sampai April 2010 dan bertempat di PT. SWEN sebagai lokasi pembuatan alat dan Pondok Pesantren desa Neglasari, Cibeureum, Dramaga, Bogor sebagai mitra dalam Program kami.

Alat dan Bahan

Alat-alat yang dipakai dalam karya ini adalah WC jongkok, pipa T Wavin 6”, pipa 3”, pasir, ijuk, seng, cangkul, kran besi, palu, paku, cat tahan air, indikator tekanan, kayu, digester. Bahan-bahan yang dipakai dalam karya ini adalah feses, air (H2O) dan sekam padi/serbuk kayu.

Jadwal Faktual (Terlampir)

Rancangan dan Realisasi Biaya (Terlampir)

PEMBAHASAN

Air adalah zat atau materi atau unsur yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi. Satu definisi yang ironi terdengar saat ini. Di tengah giatnya pemerintah mendongkrak sumber dana dari sektor tambang dan perkebunan, pada saat yang sama sumber daya air kian menyusut. Untuk itu, persoalan air, harus dilihat sebagai fokus kajian persoalan lingkungan (Maharani Siti Shopia, 2008).

Sekam padi adalah salah satu sumber energi biomasa yang dipandang penting untuk menanggulangi krisis energi yang terjadi akhir-akhir ini. Sifat dan karakteristik meliputi berat jenis yang kecil sekitar 122 kg/m3, jumlah abu hasil pembakaran yang tinggi dengan temperatur titik lebur abu yang rendah. Abu hasil pembakaran berkisar antara 16-23% dengan kandungan silika sebesar 95%. Titik lebur yang rendah disebabkan oleh kandungan alkali dan alkalin yang relatif tinggi. Kandungan uap air (moisture) pada biomasa umumnya lebih tinggi dibandingkan bahan bakar fosil, akan tetapi kandungan uap air pada sekam padi relatif sedikit karena sekam padi merupakan kulit padi yang kering sisa proses penggilingan.

Ditinjau data komposisi kimiawi, sekam mengandung beberapa unsur kimia penting seperti dapat dilihat pada tabel 2. Dengan komposisi kandungan kimia seperti tersebut pada tabel 2, sekam dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan di antaranya: (a) sebagai bahan baku pada industri kimia, terutama kandungan zat kimia furfural yang dapat digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai industri kimia, (b) sebagai bahan baku pada industri bahan bangunan, terutama kandungan silika (SiO2 ) yang dapat digunakan untuk campuran pada pembuatan semen portland, bahan isolasi, husk-board dan campuran pada industri bata merah, (c) sebagai sumber energi panas pada berbagai keperluan manusia, kadar selulosa yang cukup tinggi dapat memberikan pembakaran yang merata dan stabil (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2008).

Ketersediaan sekam padi sebagai sumber energi alternatif terbarukan memiliki ketersediaan yang melimpah seperti terlihat pada tabel 3. Peningkatan produksi komoditas padi setiap tahunnya secara langsung meningkatkan sekam padi. Pada tahun 2008 produktifitas padi mencapai 60.279.897 ton, dengan demikian produksi sekam padi sebesar 20-30 % dari proses penggilingan padi dapat mencapai  12.055.979,4-18.083.969,1 ton. Dari data pada table 3 dapat dilihat bahwa sekam padi memiliki potensi yang besar sebagai sumber energi alternatif terbarukan dengan ketersediaan yang relatif melimpah sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Pada tahun 1587 Louis Pasteur (Ahli Kimia dari Perancis) mengkaitkan ragi dengan fermentasi. Dan mendefinisikan fermentasi sebagai "respirasi (pernafasan) tanpa udara". Fermentasi merupakan teknologi yang memanfaatkan aktivitas mikroba secara efektif yang bersifat menguntungkan manusia. Fermentasi dapat terjadi karena adanya aktivitas mikroba penyebab fermentasi pada substrat organik yang sesuai. Terjadinya fermentasi dapat menyebabkan perubahan sifat bahan pangan sebagai akibat pemecahan komponen-komponen bahan tersebut. Jika cara pengawetan yang lain ditujukan untuk mengurangi jumlah mikroba, maka proses fermentasi adalah sebaliknya yaitu memperbanyak jumlah mikroba dan menggiatkan metabolismenya. Tetapi jenis mikroba yang digunakan sangat terbatas yaitu disesuaikan dengan hasil akhir yang dikehendaki (http://derisimon.wordpress.com/about/).
Gula adalah bahan yang umum dalam fermentasi. Dan memang sekam padi ternyata memiliki kadar gula yang cukup tinggi, sehingga dapat melakukan fermentasi dengan sangat baik.

Biotoilet merupakan suatu karya teknologi yang menampilkan modifikasi leher angsa pada WC dan biotoilet pada umumnya. Tujuan karya ini adalah ingin menghasilkan suatu energi dan kompos yang dapat dihasilkan dari fermentasi feses dengan perpaduan sekam padi dan air. Mekanisme dari biotoilet ini sangatlah sederhana, pengguna toilet membuang limbah keluarga berupa feses di toilet dan menyiramnya dengan air secukupnya, setelah itu air dan feses akan terpisah karena leher angsa modifkasi yang telah dirancang. Ada kemungkinan air akan tetap terbawa ke tangki dome yang telah berisi sekumpulan sekam padi dan atau serbuk gergaji yang di bawahnya terdapat kawat kasa, dengan begitu air akan turun dan meresap ke bawah dan sekam padi pun tidak akan tergenang air, lalu komposisi feses, air, dan sekam padi tersebut di aduk dengan sistem pengadukan yang telah dirancang lalu dengan sendirinya akan terjadi fermentasi. Setelah jangka waktu penggunaan tertentu serbuk lama dapat diganti dengan serbuk baru dan selanjutnya serbuk gergaji yang telah digunakan dapat dimanfaatkan lebih lanjut sebagai media kompos tanaman (Ririn N.F, Pikiran Rakyat, 2009). Selain sebagai media kompos tanaman hasil akhir dari fermentasi biotoilet ini berupa gas metan yang dapat digunakan untuk memasak, dan lain – lain.

Modifikasi pada biotoilet terdapat pada leher angsanya. Modifikasi bertujuan untuk mengubah paradigma masyarakat tentang biotoilet yang sudah ada. Dengan modifikasi leher angsa pada biotoilet pengguna tidak lagi ragu akan najis yang tidak disiram dan bau yang disebabkan feses. Karena modifikasi ini menjawab permasalahan mengenai paradigma masyarakat tersebut yaitu toilet yang tetap menggunakan WC yang disiram dengan air tetapi pada bagian leher angsa terdapat modifikasi dan dengan rancangan biotoilet seperti ini pengguna akan tetap merasa nyaman namun di balik semua itu tetap memiliki keunggulan dalam hal bioenergy.

Mitra

Mitra dalam kegiatan program Biotoilet ini adalah sebuah pesantren yang bertempat di Desa Neglasari, Bogor. Kami memilih pesantren ini terlepas dari unsure subyektif yaitu karena pada lingkungan pesantren terdapat banyak penghuni supaya mendapatkan banyak suplai kotoran yang berfungsi sebagai bahan utama pembentuk gas.

Kemitraan kami ini didasarkan pada saling membutuhkan antar du pihak. Pihak kami sebagai tim membutuhkan lahan dan jumlah orang yang banyak dalam satu hunian untuk penerapan alat Biotoilet, sedangkan dari pihak mitra mereka membutuhkan membutuhkan sistem toilet yang bersih, karena pada awalnya toilet yang ada di Pesantren Neglasari berupa Toilet biasa yang kotorannya langsung dibuang ke sungai kecil dan mencemari tanah dan udara sekitar akibat air sungai yang kurang mengalir dengan baik, alasan lainnya adalah bahwa mitra membutuhkan suplai energy untuk memasak, dimana hanya ada satu kompor gas berukuran 3Kg yang harus diisi ulang sesering mungkin karena jumlah pemakaian yang sangat banyak terkait dengan kebutuhan memasak bagi para santri di tempat. Kondisi dari kedua pihak ini (Tim Biotoilet dengan Mitra) sangat cocok dan memenuhi kriteria sehingga kami memilih Pesantren Da’arul Qur’an di Desa Neglasari ini sebagai tempat penerapan Biotoilet.

Kontribusi yang kami dapat berikan kepada mitra yaitu memberikan sebuah alat Digester di sebelah bangunan pesntren, alat indicator tekanan Gas, pipa dan alat penyalur gas dari digester ke kompor, kompor gas.

Kontribusi dari mitra terhadap kami yaitu mereka bersedia memberi lahan untuk pemasangan alat sekitar 4m2; ikut serta dalam pengangkutan Digester, bahan dan peralatan pemasangan; menyediakan dua orang tukang untuk memasang alat; mengerahkan santrinya untuk persiapan lahan dan pemasangan alat, bersedia toiletnya dirombak dengan pembobokan dan pembuatan sistem dua pipa pengeluaran yang berbeda (satu untuk Biotoilet dan satu lagi untuk limbah dapur); bersedia untuk merawat alat dengan biaya sendiri dari pihak pesntren; dan bersedia untuk dikunjungi dan kerjasama dalam pemantauan kami.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Program PKMT kami ini telah selesai dilaksanakan sampai pada pengujian efektivitas alat. Setelah tiga hari pemasangan dan percobaan, digester sudah dapat menghasilkan gas methan (CH4) yang kemudian dapat digunakan langsung untuk memasak oleh penghuni pesantren, sehingga sumberdaya energy untuk memasak tidak lagi menggunakan kompor gas biasa.

Paradigma negatif masyarakat terhadap pandangan penggunaan biotoilet dengan modifikasi leher angsa ini kini dapat merubah paradigm masyarakat menjadi hal yang positif terkait manfaat yang besar dari biotoilet itu sendiri sebagai sumber energy, ramah lingkungan, tingkat  keamanan yang baik dari gas bio, kebersihan alat sehingga pengguna tidak merasa jijik seperti pada biotoilet kering yang telah ada sebelumnya, perawatannya yang mudah, dan menghasilkan pupuk yang dapat digunakan untuk masyarakat sekitar yang sebagaian besar adalah petani.

Saran

Dalam pemasangan biotoilet ini sebaiknya pipa pembuangan dari hasil cucian, sabun dan mandi sebaiknya dipisahkan dengan pipa untuk pembuangan kotoran ke dalam Digester, sebab dapat mempengaruhi produksi gas yang dihasilkan menjadi menurun akibat matinya bakteri-bakteri pembentuk gas Bio.

Kebutuhan energy yang semakin tinggi dan ketersediaan energy gas yang semakin menipis, penggunaan biotoilet ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk diterapkan secara luas ditengah-tengah masyarakat kita sebagai sumber energy gas yang terbarukan. Peran pemerintah dalam hal ini sangatlah penting untuk sosialisasi dan aksi penerapan Program Biotoilet bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim.2008. Penyebab krisis air [Terhubung berkala]. http://www.beritacerbon.com/kolom/2008-03/kebijakan-privatisasi-penyebab-krisis-air. (6 Mei 2010)

Anonim. 2007.Sekam padi [Terhubung berkala]. http://www.pikiran rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=15580. (6 Mei 2010)

Anonim. 2008.Fermentasi [Terhubung berkala]. http://derisimon.wordpress.com/about. (6 Mei 2010)

Wahyuni, sri. 2009. BIOGAS. Penebar Swadaya: Jakarta

LAMPIRAN

Efektivitas Alat Biotoilet

∆ Rata2 Pembuangan per orang = 200 -300 gram

∆ 1 Kg Kotoran manusia menghasilkan 60 liter gas terbentuk

Biogas

Untuk mencapai 1 m3 biogas :

1Kg kotoran butuh 3 atau 4 orang         60 liter gas

1m3 = 1000Liter

1000 liter gas = (1000:60)x3 = 50 0rang

atau (1000:60)x4= 66,67 = 67 orang

VOLUME

Volume kotoran 60%

Volume gas 40 %

Ratio Kandungan (air:kotoran)

Awal pembentukan           1:2 - 1:3

Setelah terbentuk gas metan          1:2 - 1:8

Dimensi Tabung Digester

Jari-jari = 0,8 m

Tinggi = 1,7 m

Volume Tabung = ∏.r2.t = 3,14x (0,8)2x 1,7

=  3,416 m3

Volume kotoran

(60:100)x 3,416 = 2,050 m3

Volume Gas terbentuk

(40:100)x 3,416 = 1,366 m3

Sumber : Hasil pengujian seorang Ahli (Ibu Sri Wahyuni)

ALUR UMUM SISTEM BIOTOILET

- Diagram Alir proses fermentasi feses menjadi bio energy dan media kompos tanaman pada sistem Biotoilet.

Keterangan proses:

Pertama, pengguna toilet membuang limbah feses pada biotoilet. Dengan menggunakan leher angsa yang telah dimodifikasi, maka paradigma masyarakat mengenai najis yang tertinggal karena tidak menggunakan H2O dan aroma tidak sedap yang tertinggal akan berubah bahkan hilang karena toilet ini memiliki penampilan seperti toilet pada umumnya yang di balik semua itu dapat terjadi suatu proses perubahan dari sesuatu yang tidak berguna menjadi sesuatu yang bermanfaat. Setelah itu pengguna menyiram kotorannya seperti biasa dan feses beserta H2O akan mengalir melewati saluran leher angsa. Saat H2O dan feses turun kedua media tersebut akan terpisah karena pada modifikasi saluran leher angsa ini terdapat kawat kassa yang didesain miring agar feses tersebut tertahan dan H2O dapat melanjutkan alirannya melalui lubang-lubang pada kawat kassa. Karena kawat kassa tersebut miring, feses akan berkumpul di satu titik dan dengan sistem modifikasi saluran leher angsa yang dapat membuka secara menyeluruh membuat feses yang tadinya berada dalam kondisi berkumpul dengan kemiringan tertentu otomatis akan mendorong feses masuk ke tangki berbentuk dome yang berisi tumpukan sekam padi/serbuk kayu. Lalu feses akan bercampur dengan sekam padi/serbuk kayu. Setelah itu akan dilakukan proses pengadukan agar feses dengan sekam padi tersebut tercampur dan pada akhirnya akan terjadi fermentasi yang memanfaatkan aktivitas mikroba. Proses fermentasi menghasilkan gas metan yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi seperti api, dan residu yang tersisa dapat digunakan sebagai media kompos tanaman.

Peubah dalam penelitian

Peubah dalam penelitian ini adalah (1) Besar jumlah feses dan H2O untuk difermentasikan, (2) Besar jumlah sekam padi,serbuk kayu atau keduanya di dalam tangki dome sebagai media fermentasi, dan (3) Tingkat kelembaban pencampuran feses dan sekam padi serta H2O yang cukup dalam proses fermentasi.

Tabel 1. Nilai Kalori gas Bio (Kcal/m3) Menurut Bahan Isian

| Bahan Isian | Nilai Kalori Gas Bio yang dihasilkan | Sumber |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| Tinja Manusia Sampah dan Tinja Manusia Tinja Sapi Sampah Kota + (0,5%-1%) Urea Kotoran Sapi | 5000 5450 5500-6000 5400-5500 6513 | Sanusi Harpasis Sanusi Harpasis Noegroho Hadi Noegroho Hadi Serai Cinting(disitasi oleh Harahap F). |

Sumber : Sahidu 1983

Gambar 1. Skema dekomposisi anaerobik bahan organik pembentukan gas bio

H2O

JADWAL PELAKSANAAN

| KEGIATAN | Bulan ke-1 | Bulan ke-2 | Bulan ke-3 | Bulan ke-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Penelusuran Pustaka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Pencarian Alat dan Bahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Pembuatan Rancang Bangun Alat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Pembuatan Alat perobaan (Hidrolisis air dengan sistem bertekanan tinggi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Percobaan penggunaan alat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Analisis percobaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. pembahasan dan penyusunan laporan akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

BIODATA

KETUA KELOMPOK

ANGGOTA KELOMPOK

BIAYA

A. Bahan habis pakai 				: Rp    465.000

B. Peralatan penunjang			: Rp 3.485.000

C. Perjalanan 					: Rp    800.000

D. Biaya lain-lain				: Rp 1.250.000    +

JUMLAH ANGGARAN BIAYA 		Rp 6.000.000,00

Pemasukan

| Dana DIKTI | Rp 7.000.000 |
| --- | --- |
| Total | Rp 7.000.000 |

Pengeluaran

Bahan Habis Pakai

| Jenis | Keterangan | Total (Rp) |
| --- | --- | --- |
| Sekam Padi | 10 karung x Rp 20.000/karung | 200.000 |
| Serbuk Kayu | 10 karung x Rp 25.000/karung | 250.000 |
| TOTAL biaya bahan habis pakai | 550.000 |

Peralatan penunjang

| Jenis | Keterangan | Total (Rp) |
| --- | --- | --- |
| WC Jongkok Toto | P40512PIV (Nylon Reinforced Shower Hose, P.Ivory) 1 set x Rp 100.000/set | Rp 100.000 |
| Pipa Besi | Stainless steel diameter 3” 15 batang x Rp 75.000/batang | Rp 1.125.000 |
| Selang Plastik | Slang PU Recoil Generik 5 meter x Rp 10.000/meter | Rp 50.000 |
| Indikator Tekanan | 1 x Rp 300.000 | Rp 250.000 |
| Kran Besi | 2 set x Rp 20.000/set | Rp 40.000 |
| Mesin Las Listrik | Mini AC: Spark Ignition-single piston 1 set x Rp 2.250.000/set | Rp 2.250.000 |
| Las Pelat galvanis |  |  |
| Engsel | 6set x Rp 20.000/set | Rp 120.000 |
| Tangki Dome Besi | 1 Tangki Dome Besi x Rp 500.000/set | Rp 500.000 |
| Semen | Semin Gresik/4 zak (50kg) x Rp. 60.000/zak | Rp 240.000 |
| Batu Bata | Batako Semen besar/200 buah x Rp. 1.700/buah | Rp 340.000 |
| Pasir | Pasir Mundu/pick up x Rp 600.000/pick up | Rp 600.000 |
| Cangkul | 2 Cangkul Cap Banteng x Rp 100.000/buah | Rp 200.000 |
| Gergaji | 2 Gergaji ABC x Rp 30.000 | Rp 60.000 |
| Martil | 2 Martil Olympic x Rp 30.000 | Rp 60.000 |
| Paku | 2 dus Paku Beton Bagus x Rp 35.000 | Rp 70.000 |
| Kawat Kasa | Kawat Kassa 300mesh/2m² x Rp 15.000/ m² | Rp 30.000 |
| Sekrup | 2 dus Sekrup Bosch x Rp 35.000 | Rp 70.000 |
| Sekop | 2 Sekop ABC x Rp 30.000 | Rp 60.000 |
| Obeng | 2 Obeng ABC x Rp 30.000 | Rp 60.000 |
| Cat Kedap Air | 5 Cat Aqua Proof 5 kg x Rp 100.000/buah | Rp 500.000 |
| Lantai keramik | 150 Lantai keramik Arwana KW.1 Muda 20x20 x Rp 40.000 | Rp. 500000 |
| Dinding Keramik | (20cmx20cm)x6m2 x@Rp. 70000 | Rp. 420000 |
| Ember | 2 ember besar @Rp 25000 | Rp. 50000 |
| Pewangi ruangan | 1 pewangi ruangan otomatis | Rp. 80000 |
| Roll Tissue WC | 1 roll tisuue WC Rp. 40000 | Rp. 40000 |
| Tissue Wc | 1 Pack tissue @Rp. 15000 | Rp. 15000 |
| Lampu Neon | 1 Set apharatus lampu Philips | Rp. 50000 |
| Sabun Cair | Sabun Didi | Rp. 15000 |
| Higro meter | 1 Set | Rp. 100000 |
| Tempat sampah | 1 buah | Rp. 20000 |
| TOTAL biaya peralatan penunjang | Rp 4.965.000 |

Biaya Perjalanan

| Jenis | Keterangan | Total (Rp) |
| --- | --- | --- |
| Bogor-Bandung(Daaruttauhid) | 2 x 6 orang x Rp 150.000 | 1.800.000 |
| Konsumsi | 2x6orangxRp. 20000 | 240000 |
| TOTAL biaya perjalanan | 2040.000 |

Biaya Lain-lain

| Jenis | Keterangan | Total (Rp) |
| --- | --- | --- |
| Jasa perakitan, pengelasan dan pembangunan sistem | Sistem borongan 1 sistem 1 x Rp 500.000 | 500.000 |
| Pembuatan proposal |  | 100.000 |
| Penelusuran pustaka |  | 100.000 |
| Penggandaan proposal |  | 100.000 |
| Pembuatan laporan |  | 100.000 |
| Komunikasi |  | 100.000 |
| TOTAL biaya lain-lain | Rp 1.000.000 |
| TOTAL BIAYA |  |

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN BEKERJASAMA

Bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama			:

Alamat			:

No. Handphone	:

sebagai mitra pertama (produsen serbuk gergaji), dan

Nama			:

Alamat			:

No.Handphone	:

Sebagai mitra kedua (produsen sekam padi)

Menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dengan kelompok Program Kreatifitas Mahasiswa dalam bidang Teknologi (PKM-T) sebagai penyedia bahan baku limbah organik untuk digunakan sebagai bahan dasar dalam proses fermentasi feses, dengan judul PKM “                                                      ”.

Mitra 1											Mitra 2

Ketua Pelaksana Kegiatan

Muhamad Andika Taufik

A44070029

# Text boxes

Feses dan air masuk ke lubang WC.

Komponen tersebut mengalir melalui saluran leher angsa.

Feses dan air terpisah karena modifikasi leher angsa.

Air yang terpisah masuk ke saluran khusus air sedangkan feses dengan sedikit kadar air akan masuk ke tangki dome dan bercampur dengan sekam padi.

Pengadukan feses dan sekam padi dengan kadar air yang lembab pada tangki dome.

Terjadi fermentasi.

Proses fermentasi menghasilkan residu.

Residu yang dihasilkan dari sistem ini berubah menjadi media kompos tanaman dan hasil fermentasi gas metan tersebut menghasilkan energi (api).

Seluruh proses tersebut pada akhirnya dapat dimanfaatkan sebagai kompos dan biogas metan.

Bahan Organik

Sel-sel Bakteri

Hasil-hasil lain

CH4 + CO2

Hasil-hasil lain

CO2 + H2

Asam Organik Volatil

Sel – sel Bakteri

Bahan Organik Yang Terlarut