Penggunaan Computer-aided Ship Design (CASD) dalam

Pengembangan Desain Kapal Ikan

Vita Rumanti Kurniawati

1	Filosofi desain kapal ikan

Sejak dulu keahlian orang Indonesia dalam membual kapal terutama kapal kayu sudah tidak diragukan lagi. Bahkan sampai saat ini masih banyak kapal-kapal pesanan luar negeri yang dibuat di Indonesia. Seiring dengan perkembangan jaman proses pembuatan kapal pun berubah dari yang tradisional ke modern. Galangan-galangan besar seperti PAL, Dok Kodja Bahari. Duk dan Perkapalan Surabaya tentu saja sudah tidak menggunakan metode yang tradisional untuk membangun sebuah kapal Namun, masih terdapat galangal-galangan kapal, umumnya kapal ikan, yang mempertahankan cara-cara tradisional untuk membangun sebuah kapal dengan keahlian yang mereka miliki secara turun-temurun.

Uniknya keahlian membuat kapal yang diperoleh setara turun-temurun tersebut sebagian besar hanya mengandalkan insting dan pengalaman saja. Desain kapal yang mereka persiapkan, hanya berupa desain kasar yang bisa langsung dimengerti oleh para pembuatnya Terkadang, akibat proses yang demikian akan menghasilkan kapal dengan kemampuan yang hampir sama meskipun berbeda peruntukannya Tidak ada upaya untuk memperbaiki performa kapal yang sudah ada atau mengoptimalkan sumberdaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan demikian, ada baiknya dilakukan terobosan dalam pembuatan desain kapal ikan khususnya yang dibuat secara tradisional agar menghasilkan sebuah kapal yang keandalannya tinggi. Salah satunva adalah pemahaman tentang filosofi desain kapal itu sendiri Desainer/pemilik harus memahami keuntungan dan kerugian tungsi operasional yang akan diperoleh dengan desain yang telah dibuat

Pembangunan sebuah kapal diawali dengan proses desain. Proses desain tersebut merupakan bagian yang sangat penting karena menentukan bagaimana konstruksi kapal akan dibuat agar sesuai dengan kebutuhan dan memiliki keandalan tinggi. Menurut Fyson (1985), faktor-faktor yang mempengaruhi desain suat u kapal ikan diantaranya adalah

(1)	Tujuan penangkapan ikan

(2)	Alat dan metode penangkapan ikan

(3)	Keandalan kapal dan keselamatan awak kapal

(4)	Pemilihan material

(5)	Penanganan dan penyimpanan hasil tangkapan

(6)	Peraturan yang berhubungan dengan desain kapal
(7)	Faktor-faktor ekonomi.

Tujuan penangkapan ikan akan berpengaruh pada konstruksi kapal secara umum Karena pada umuitinsa kapal yang dioperasikan pada daerah tertentu tidak akan cocok apabila dioperasikan pada daerah yang lain. Jenis alat tangkap dan metode penangkapannya akan mempengaruhi working area, deck lay out, dan alat bantu yang dibutuhkan. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan konstruksi palka dan sistem penyimpananan hasil tangkapan. Apakah ikan disusun dalam rak atau di tumpuk, apakah menggunakan refrigerasi mekanik, atau menggunakan pendingin es, atau menggunakan pendingin air laut yang bersirkulasi.

Kapal ikan tidak hanya harus mempunyai ketepatan yang tinggi tetapi juga harus mampu bergerak dengan baik pada kecepatan rendah, memiliki kemampuan ulah gerak yang cukup baik demikian juga stabilitas dan daya apungnya. Material yang digunakan pun sebisa mungkin kuat tetapi tidak terlalu berat sehingga akan menambah berat kapal. Karena semakin berat kapal, kemampuan olah geraknya semakin rendah, stabilitasnya semakin rendah dan yang paling penting kapasitasnya pun akan semakin berkurang. Selain ketentuan-ketentuan tersebut di atas, keselamatan dan kemudahan AUK yang bekerja di atas kapal juga harus diperhatikan.

Dalam bidang desain kapal, terdapat beberapa pendekatan dalam penentuan fungsi-fungsi operasional kapal. Kadang-kadang antara satu pendekatan dan pendekatan lainnya menghasilkan keuntungan operasional kapal yang tidak banyak berbeda. Konsep-konsep yang mendasari pendekatan-pendekatan tersebut dapat berbeda-beda. Misalnya, pemilik kapal yang konservatif tidak akan memasang peralatan baru di kapal sampai peralatan ini benar-benar telah terbukti sukses digunakan dalam pengoperasian kapal milik pemilik kapal lainnya di laut.

Robert Taggart (1980) dalam buku Ship Design and Construction, menjelaskan filosofi desain kapal yang mendasari pendekatan dalam menentukan fungsi operasional kapal, diantaranya adalah:

(i)    Meletakan kamar mesin di daerah midship (di tengah kapal) atau antara tengah dan belakang kapal atau di belakang kapal atau di depan midship kapal. Letak kamar mesin yang berbeda-beda ini akan mempengaruhi stabilitas kapal, volume ruang muat yang tersedia, dan berat kapal.

(2)   Membuat kamar mesin yang kecil untuk mendapatkan ruang muat yang besar atau membuat kamar mesin yang luas untuk menjamin aksesibilitas yang lebih baik dengan konsekuensi berkurangnya volume ruang muat.

(3)    Secara melintang kapal, membuat tiga lubang pulkah (triple hatches) atau dus lubang palkah (twin hatches) atau lubang palkah tunggal (single hatch). Jumlah lubang palka ini berpengaruh pada kekuatan melintang kapal dan kemudahan handling di atas kapal

(4)	Bentuk potongan haluan kapal V atau U yang berpengaruh pada kecepatan kapal

(5)	Peralatan bongkar muat (cargo gear) minimum deu maximum atau tanpa cargo gear. Hal ini berpengaruh pada luas working area, berat kapal dan keselamatan ABK.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam merancang kapal tersebut harus benar-benar dipertimbangkan keuntungan dan kerugiannya, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan kapal. Ada baiknya pula pengrajin kapal tradisional membuat evalusi terhadap keandalan kapal-kapal buatannya dan berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.

2    Tahapan dalam pembuatan desain kapal ikan

Proses desain sebuah kapal dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: membual konsep kapal, membuat desain awal, dan membuat detail desainnya. Konsep kapal merupakan gambaran umum kapal seperti material kapal, alat tangkap yang digunakan, GT kapal, daerah penangkapan ikan, jumlah ABK dan kapasitas palkanya. Dari konsep tersebut, dikembangkan sebuah desain awal yang dilakukan dengan melakukan perhitungan-perhitungan baik berdasarkan kapal pembanding yang sudah ada maupun berdasarkan pengetahuan dan kreatifitas desainernya Terdapat beberapa metode untuk merancang kapal, diantaranya adalah Mandely dan Comparison. Proses desain awal ini akan menghasilkan ukuran utama kapal, lines plan, koefisien bentuk, hidrostatik kapal, dala stabilitas kapal dan beberapa hasil perhitungan yang menggambarkan performa kapal yang akan dibuat Tahap selanjutnya adalah pembuatan desain yang lebih detail yang berisi komponen-komponen yang akan digabungkan menjadi sebuah kapal berikut dimensinya dan tahap-tahap konstruksi kapal.

Untuk memperoleh hasil desain yang paling baik tidak terlepas dari metode trial and error atau pemilihan alternatif desain yang paling optimal. Proses desain kapal dilakukan secara berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang paling baik. Proses trial anJ error ini biasa dikenal dengan sebutan Spiral Design Hasil akhir dari Spiral Design tersebut adalah desain detail yang akan direalisasikan ke dalam konstruksi kapal

Proses trial and error dan proses mendapatkan beberapa alternatif bukanlah sebuah proses yang sederhana Diperlukan perhitungan yang cukup rumit yang masing-masing variabelnya saling berhubungan Satu variabel yang berubah nilai akan mengakibatkan variable yang lainnya berubah pula. Untuk itu, dilakukan beberapa terobosan dengan memanfaatkan komputer dalam proses desain kapal. Hal ini bertujuan agar proses trial and error dan pemilihan alternatif desain menjadi lebih mudah. Penggunaan komputer dalam proses desain tersebut dikenal sebagai Computer-aided Ship Design (CASI)).