PERMASALAHAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN PERAIRAN WADUK : CONTOH KASUS WADUK JATILUHUR DAN WADUK CIRATA, JAWA BARAT

Majariana Krisanti

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2004

I. PENDAHULUAN

Laju pertambahan penduduk yang tinggi seperti yang banyak terjadi di negara berkembang seperti Indonesia menghabiskan surplus sumberdaya alam yang diperuntukkan bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Tumbuhnya kemiskinan akibat pertambahan penduduk menghancurkan lingkungan demi kelangsungan hidupnya (WCD, 1987). Padahal lingkungan merupakan bagian kehidupan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang sangat serius. Salah satu contoh akibat dari terjadinya kerusakan lingkungan adalah rusaknya daerah tangkapan air. Dalam beberapa tahun terakhir, daerah tangkapan air terutama yang ada di lokasi yang padat penduduknya mengalami kerusakan, bahkan kerusakan tersebut dari tahun ke tahun cenderung semakin parah. Kerusakan daerah tangkapan air ini pada umumnya merupakan akibat dari penebangan hutan yang tidak terkendali dan penggunaan lahan di kawasan lindung yang mengabaikan prinsip-prinsip konservasi. Kerusakan hutan tersebut mengakibatkan pada musim hujan air yang meresap dan tersimpan di dalam tanah sebagai aliran air bawah tanah menjadi sangat minim, sementara air yang melimpah dan terbuang ke sungai atau ke laut menjadi sangat banyak. Bahkan tidak hanya sampai di situ, air yang terbuang tersebut seringkah berakibat pada terjadinya banjir, sementara segera setelah musim hujan berakhir aliran sungai menyusut sangat cepat. Dengan berpedoman pada hal tersebut, maka selain mengadakan penghijauan atau penghutanan kembali, diperlukan wadah yang mampu menampung air limpasan pada musim hujan sekaligus persediaan air pada musim kemarau. Wadah yang mampu menampung air dan sebagai tempat persediaan air pada musim kemarau tersebut bisa beraneka ragam seperti danau, rawa, waduk, atau kolam, namun wadah yang sengaja dibuat manusia untuk sebagai persediaan air biasanya dalam bentuk waduk.

Waduk adalah tempat menampung air yang umumnya dibentuk dari sungai atau rawa dengan tujuan tertentu. Waduk merupakan perairan umum, sehingga setiap orang bisa memanfaatkannya. Hal ini berarti bahwa waduk memberikan peluang yang cukup besar untuk memperoleh pandapatan. Waduk dibangun dengan berbagai fungsi, diantaranya sebagai daerah tangkapan air yang akan dipergunakan untuk kegiatan pertanian, pengendali banjir, pembangkit listrik tenaga air, sarana olahraga air, budidaya perikanan dan untuk pariwisata. Sebagai contoh Waduk Saguling, Waduk Cirata maupun Waduk Juanda yang merupakan waduk serbaguna, walaupun pada awalnya dibangun dengan tujuan utama sebagai pembangkit listrik tenaga air, namun juga dimanfaatkan untuk fungsi lainnya, baik untuk kegiatan perikanan umum maupun kegiatan perikanan budidaya.

Indonesia mempunyai sekitar 840 danau dan 162 waduk buatan besar dan kecil untuk kepentingan irigasi pertanian, bahan baku air bersih, dan PLTA (Depkimpraswil, 2003). Sekitar 500 danau dan waduk di Indonesia mulai terancam kerusakan akibat pengelolaan dan pemanfaatannya tidak optimal, mulai dari hulu hingga hilir. Oleh karenanya diharapkan semua pihak segera membuat langkah pelestarian dan penanganan secara nyata. Beberapa waduk dan danau mengalami pendangkalan akibat tingginya sedimentasi diantaranya Waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur (Jawa Barat), Bendungan Wonogiri (Jawa Tengah), serta Danau Tempe (Sulawesi Selatan). Sedangkan danau yang mengalami kerusakan ekosistem antara lain Danau Limboto di Gorontalo, Danau Tondano (Sulawesi Utara), Danau Maninjau dan Danau Singkarak (Sumbar). Kerusakan danau lebih diakibatkan oleh tekanan peruntukan dan perubahan fungsi lahan serta terjadinya pencemaran, seperti akibat dibukanya lahan baru di hulu untuk pertanian mengakibatkan, terjadi peningkatan kesuburan.

Di Indonesia masih dimungkinkan untuk dibangun bendungan-bendungan besar yang dapat menampung jutaan m3 air dan dikelelola untuk kepentingan masyarakat, rencana ini ditentang oleh negara-negara yang tergabung dalam World Commision on Dams (WCD) dengan alasan dampak yang akan dihasilkan besar. Dalam sejarah perkembangan bendungan dapat dicatat beberapa peristiwa kegagalan sistem keamanan bendungan yang mengakibatkan malapetaka bagi masyarakatnya. Seperti kegagalan bendungan Malpaset (Perancis), Vajont (Italia), Sempor (Indonesia) dan Teton (Amerika). Tetapi kebanyakan negara tropis bersikukuh membangun karena dengan adanya bendungan dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya (w.w.w.properti_ net).