Review

Getaran Akibat Gangguan Secara Alami Self Excited Vibration

Soeharsono1 dan Radite P. A. Setiawan2

Abstract

This paper discusses the phenomenon of self-excited vibration in some physical model including its applications in some different engineering field. The referred physical model include the impact damper and its application for damping the vibration of shear building, chatter phenomenon on machine tools, ride comfort on agricultural machinery and stick-slip phenomenon and its benefit on vibration subsoiler. It is intended that this paper could provide a global overview on phenomenon of self-excited vibration.

Keywords: self-excited, vibration, stick-slip, subsoile

Diterima: 03 Januari 2008; Disetujui: 12 Mei 2008

Gambar 1 Self-excited system dengan impact viscous dampar

Pendahuluan

Parameter getar yang berpengaruh terhadap getaran struktur dinyatakan dalam inersia (massa dan kelembaman), elastisitas dan peredam. Inertia dan elastisitas merupakan potensi dari struktur untuk bergetar sedangkan peredam merupakan potensi guna meredam getaran stuktur.

Berdasarkan gangguan nya, getaran dibedakan dalam getaran bebas, getaran paksa dan self excited vibration. Getaran bebas terjadi bila struktur diberi simpangan awal atau kecepatan awal, dalam hal demikian struktur akan bergetar secara harmonis dengan frekuensi yang sesuai dengan frekuensi pribadi nya. Getaran paksa terjadi bila gangguan nya berupa gaya luar atau berupa gerakan rangka pendukung (support motion). Pada getaran paksa, struktur akan bergetar dengan frekuensi yang sesuai dengan frekuensi gangguan nya sedangkan besar amplitude getar nya tergantung pada frekuensi gangguan. Bila frekuensi gangguan nya berdekatan dengan frekuensi pribadi struktur, maka terjadi phenomena resonansi dan struktur akan bergetar hebat.

Bila gangguan nya berupa iteraksi antara gerakan struktur dengan lingkungan gerak nya, maka getaran tersebut dinamakan self excited vibration (SEV). Hal yang unik dari getaran ini adalah gangguan tersebut selalu tidak linier dan merupakan fungsi dari simpangan, kecepatan dan percepatan dari massa getar. Oleh karena itu tidak ada solusi yang sifatnya khusus dari getaran jenis ini bahkan pada beberapa kasus solusi eksperimental memberikan jawab yang mendekati kebenaran.

Pada tulisan ini akan dilakukan rew'ewdari artikel yang memuat tentang self excited vibration, aplikasi dan solusi yang ditawarkan. Pembahasan meliputi kasus impact damperbeserta aplikasi nya pada shear building baik untuk kasus getaran bebas maupun getaran paksa, self excited vibration pada mesin perkakas (chatter) dan ketidak-nyamanan operator dalam mengoperasikan agricultural machinery akibat self excited vibration. Pada bagian akhir dari tulisan ini akan dibahas tentang phenomena stick-slip dan aplikasi nya pada mesin-mesin pertanian.

Negative damping element

Phenomena Impact damper telah ditulis oleh Asfar ef a/ (2005) dengan tujuan untuk mempelajari pengaruh dari impact viscous damper terhadap peredaman sistem getar satu derajad kebebasan. Model getar ditunjukkan pada Gambar 1 dengan parameter getar berupa impact mass m, impact clearance A, massa getar M, kekakuan pegas K, koefisien peredaman C serta koefisien peredaman negative /u dan a.