Technical Paper

Pendugaan Kerusakan Mangga Arumanis Akibat Lalat Buah Menggunakan Atenuasi Ultrasonik

Prediction of Arumanis Mango Damage Caused by Fruit Fly Using Ultrasonic Attenuation

Warji1 dan Rokhani Hasbullah2 Abstract

The objectives of this research were to determine attenuation coefficient of arumanis mangoes, to develop border equation prediction and to validate the border equation prediction of arumanis mangoes damage caused by fruit fly using ultrasonic attenuation coefficient. The method was based on measurement of attenuation coefficient ultrasonic wave in arumanis mangoes. Results showed that mean of normal arumanis mangoes attenuation coefficient was 36.45 Np/m and attenuation of arumanis mangoes damage caused by fruit fly was 30.67 NP/m. Border equation prediction was attenuation coefficient more than 34.76 for normal mango and attenuation less than or same 34.76 for mangoes invested by fruit fly.

Keywords: arumanis mangoes, fruit fly, ultrasonic, attenuation coefficient.

Diterima: 16 Pebruari 2008; Disetujui 2 Juni 2008

Pendahuluan

Latar Belakang

Dewasa ini potensi dan peluang pasar komoditas hortikultura khususnya buah-buahan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap buah-buahan yang bermutu tinggi. Buah mangga arumanis merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki potensi pasar yang baik dan merupakan komoditas unggulan yang prospektif karena dari tahun ke tahun produksinya terus meningkat. Produksi mangga arumanis tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, dan 2006 secara berturut-turut sebesar 0.92 juta ton, 1.40 juta ton, 1.53 juta ton, 1.44 juta ton, 1.41 juta ton, dan 1.62 juta ton (BPS, 2008). Sementara permasalahan yang dihadapi adalah ketersediaan buah, teknik penanganan pascapanen, sistem distribusi dan pengendalian mutu buah. Berbagai :paya dilakukan untuk mengembangkan teknologi pascapanen buah-buahan sehingga buah dapat diterima sebagai komoditas ekspo , salah satunya pengembangan teknologi sortasi atau pemutuan.

Sortasi atau pemutuan buah pada umumnya masih dilakukan secara manual dan didasarkan pada ukuran atau ciri fisik yang tampak, walaupun pemutuan secara tidak merusak dan pemutuan bagian dalam buah sudah banyak dikembangkan. Metode uji secara tidak merusak (non destructive testing) yang telah dikembangkan untuk buah adalah metode image processing, metode gelombang NIR (Near Infra Red), metode gelombang sinar X, metode NMR (Nuclear Magnetic Resonance) dan metode gelombang ultrasonik.

Aplikasikan metode gelombang ultrasonik telah banyak dilakukan terhadap komoditas pertanian, di antaranya aplikasi untuk mengukur kekerasan buah avokad (Mizrach, 1999), sifat fisik mangga dan avocado (Mizrach, 2000), robot pemanen buah stroberi (Yonjie, 2005), mutu manggis (Juansah, 2005 dan Nasution, 2006), kerusakan sayuran kentang (Efriyanti, 2006), kematangan buah pisang raja bulu (Soeseno, 2007) mutu gabah (Maschuri, 2007), mutu beras (Sujana, 2007), dehidrasi komplek pada kulit jeruk (Camarena, 2007) dan pengkondisian awal pengeringan buah pisang (Fabiano, 2007).

Pemutuan mangga arumanis selama ini masih didasarkan pada berat dan ukuran sehingga tidak dapat mengetahui mutu bagian dalam buah, salah satunya ada tidaknya serangga dalam buah. Sementara buah-buahan setelah dipanen berpotensi terinfestasi larva yang berasal dari telur lalat buah. Kerusakan bagian dalam buah mangga arumanis akibat serangan lalat buah diduga dapat dikaji dengan menggunakan koefisien atenuasi gelombang ultrasonik sehingga perlu dilakukan penelitian tentang pendugaan kerusakan mangga arumanis akibat serangan lalat buah secara tidak merusak