Technical Paper

Penentuan Konsentrasi Tanah Dalam Air Sungai Berdasarkan Perbedaan warna

Determining Water River Soil Concentration Based on Colour Differences

Imam Sofi'i1

Abstract

Information of soil erosion is very useful related with prevention action and planning in the future. The objective of this research is to determine soil concentration in water river based on colour differences using image processing and artificial neural network (ANN). Soil and water mixture image was taken using a digital camera then was processed by an image processing program. Two ANN Models were developed. The first model had 3 input parameters while the second model had 6 input parameters. Both models had altogether one output parameters of the soil concentration. The accuracy of the first model was 38% while the second one was 36%.

Keywords: Soil and Water mixture, image processing, ANN

Diterima: 12 Maret 2008; Disetujui: 20 Juni 2008

Pendahuluan

Erosi didefinisikan sebagai suatu peristiwa hilang atau terkikisnya tanah atau bagian tanah di suatu tempat dan terangkut ke tempat lain, baik disebabkan oleh air, angin dan/atau es. Di Indonesia erosi terutama disebabkan oleh air hujan (Rahim, 2003).

Hasil erosi akan kelihatan nyata melalui pendekatan daerah aliran sungai (DAS) (Utomo, 1989). Secara umum adanya erosi diketahui dari perubahan aliran sungai. Air sungai yang mengandung partikel tanah (lumpur) akibat erosi biasanya keruh berwarna kuning kecoklatan. Semakin banyak tanah yang terlarut maka intensitas warnanya akan semakin gelap.

Pengetahuan mengenai besarnya erosi tanah akan sangat bermanfaat berkaitan dengan penanggulangan dan perencanaan untuk masa yang akan datang. Dengan melihat uraian di atas maka perlu metode yang cepat untuk dapat menentukan konsentrasi tanah halus akibat erosi. Metode yang dapat digunakan adalah dengan mengamati secara visual warna air keruh tersebut dihubungkan dengan konsentrasi tanah yang terlarut di dalamnya.

Warna air beserta beberapa parameter warna didalamnya dapat dilihat dengan menggunakan image processing atau pengolahan citra. Pengolahan citra mampu untuk menganalisa penampilan suatu bahan berdasarkan ukuran, warna dan bentuk serta memiliki tingkat ketepatan dan konsistensi lebih dari pada organ sensorik manusia. Menurut Arymurti dan Suryana (1992), dalam pengembangan algoritma pengolahan citra diperlukan pengembangan dua perangkat pendukung agar didapat analisis citra yang baik yaitu perangkat keras (peralatan) dan perangkat lunak (program komputer).

Model-model warna yang ada sebenarnya sudah banyak dikembangkan, tetapi yang digunakan secara luas untuk komputer grafik ada 2 yaitu model RGB dan model CMY(K). Model warna RGB adalah sebuah model warna yang formal untuk mendefinisikan dan menampilkan warna-warna pada monitor komputer dan televisi. Model warna CMY(K) adalah model warna subtraktif yang digunakan mesin printer.

Model warna HSI (Hue, Saturation, Intensity) merupakan model warna yang paling sesuai dengan manusia. Pada model ini warna dibagi menjadi 3 yaitu corak (hue) kejenuhan (saturasi) dan kecerahan (Intensitas). Corak (hue) dapat diaplikasikan untuk membedakan objek dengan latar belakang. Kecerahan (intensitas) merupakan nilai abu-abu dari piksel, yaitu rata-rata dari RGB (Ahmad, 2002).

Penentuan perbedaan foto warna air dapat menggunakan jaringan syaraf tiruan (JST). Jaringan Syaraf Tiruan adalah sistem pemrosesan informasi yang mempunyai karakteristik kinerja tertentu dengan mengadaptasi dari jaringan syaraf biologi. Pendekatan sistem dengan metode jaringan syaraf merupakan suatu metode pendekatan model matematika dengan mensimulasikan suatu teknologi kecerdasan manusia.

Kemampuan dasar jaringan syaraf adalah mampu mempelajari contoh input dan output yang diberikan, kemudian belajar beradaptasi dengan lingkungan sehingga mampu memecahkan permasalahan yang

' Jurusan Teknologi Pertanian, Politeknik Negeri Lampung, Jl. Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung 35144,