Technical Paper

Penentuan Parameter Optimal Kendali Greenhouse Berbasis Fazi Dan Pid Menggunakan Algoritma Genetika

Determination of Optimal Parameters Control in Greenhouse based on Fuzzy and PID Using Genetic Algorithm

Tamrin1

Abstract

The development of the control system of adaptive biological-environment was equipped with the optimization technique of Genetic Algorithm in solving the problem of optimizing parameters. Optimizing the determination of parameters of fuzzy control and PID were carried out by stimulating the real noise from solar irradiation in greenhouse, such as fluctuation of solar radiation in day time. The parameters of optimal control were determined by minimizing the cumulative square error for each physical unit, such as temperature and humidity with the fitness function which was reciprocally arranged. The performance of control system was better with the availability of genetic algorithm, and therefore the mode of fuzzy control and PID could be used to control the whole biological-environment. The fuzzy parameters for temperatures were Pi=0.17, P2=0.32, P3=11.28, P4=4.58, and P5=141.89, for humidity F',=0.38, P2=0.05, P3 =6.96, P4 =11.73, and P5=968.65; whereas the PID parameter for temperature were KP=0.06, Ti=0.08, and To=1.91, for humidity were KP=0.01, T,=0.0012, and TD=16.

Keywords: optimal parameter, fuzzy control, PID control, genetic algorithm

Diterima: 21 Januari 2008; Disetujui: 27 Mei 2008

Pendahuluan

Upaya pengendalian terhadap besaran fisik lingkungan tanaman berbasis komputer, khususnya di Indonesia, telah banyak dilakukan, antara lain pengendalian suhu, cahaya, dan kelembaban dengan kendali fazi dan PID (Seminar ef a/., 1998), pengendalian suhu pada budidaya jamur dengan kendali fazi (Setiawan, 2001), dan pengendalian nutrisi pada budidaya hidroponik dengan kendali fazi (Suhardiyanto et a/., 2001).

Namun demikian pengendalian besaran fisik lingkungan tanaman tersebut masih berupa sistem iteratif dengan masukan-keluaran terpisah, sehingga interaksi dalam sistem masih terabaikan. Selain itu, pengaturan (setting) atau penghalusan (tuning) dari parameter kendali tersebut masih menggunakan cara konvensional, kurang praktis terutama bila besaran fisik lingkungan yang hendak dikontrol terpadu, yaitu adanya keterkaitan antar besaran fisik yang dikontrol.

Telah banyak upaya yang dilakukan untuk memecahkan masalah pertanian dengan pendekatan, metode, dan alat bantu yang memiliki ketelitian akurat. Demikian juga dengan sistem kendali dalam menentukan parameter optimalnya sehingga didapat kinerja kendali yang lebih baik. Namun demikian, bukan berarti metode tersebut sudah praktis, terutama bila besaran fisik lingkungan yang hendak dikontrol lebih dari satu dan terpadu. Seperti pengontrolan kelembaban dan suhu di dalam greenhouse, selain dari besaran fisik lain, yaitu iradiasi matahari yang menjadi gangguan (disturbance), kedua besaran fisik lingkungan yang dikontrol (kelembaban dan suhu) juga merupakan variabel gangguan antara yang satu dengan yang lainnya. Karena itu perlu dicoba alternatif metode penentuan parameter optimal yang lebih praktis. Salah satu metode yang tengah berkembang adalah menggunakan algoritma genetika (AG). Algoritma genetika adalah metode adaptive yang digunakan untuk memecahkan masalah optimasi. Metode ini didasarkan pada proses genetik dari organisma biologik. Setelah beberapa generasi populasi berevolusi secara alami, berdasarkan prinsip seleksi alam, yang terbaik akan bertahan. Dengan meniru proses ini, algoritma genetika melalui iterasi akan dapat menyelesaikan masalah tertentu bila masalah tersebut dipresentasikan dengan tepat (Busetti, 2007). Aplikasi algoritma genetika dalam bidang pertanian, diantaranya telah dikemukakan oleh Tamrin ef a/. (2005).

Penentuan parameter kontrol fazi dan PID merupakan hal penting dalam menentukan analisis kinerja control tersebut. Biasanya, untuk tujuan praktis masih   menggunakan   trial-error untuk