Technical Paper

Pengaruh Ketinggian Pemangkasan Dengan Mesin Potrurn Srt-03 Terhadap Torsi Pemangkasan Rumput Bermuda (Cynodon Dactylon)

Tiff Way 146

The effect of the mowing height on mowing torque of turfgrass Tiff Way 146 with

Potrum SRT-03 machine.

I Putu Surya Wirawan1, I Nengah Suastawa2, dan Nizar Nasrullah3

Abstract

Rotary mower is one of mowing tools commonly used to maintain lawn or turfgrass. Mowing height and mowing torque are important factors that should be taken into account in sustaining grass quality and designing a rotary mower. The study was addressed to recognize the influence of mowing height to required mowing torque. The mowing torque was measured at mowing height of 2, 3 and 4 cm. Measurement of mowing torque in the field was done by using a specially designed turfgrass mowing apparatus that representing rotary mowing mechanism. The apparatus was equipped with torque measurement system. The average measured torque was used to calculate the power requirement of mowing. The needs of maximum and minimum mowing torque to mow turfgrass for all mowing height were 0,68 Nm and 0,05 Nm. The average of mowing torque were 0,51 Nm, 0,24 Nm, and 0,08 Nm, at mowing height of 2, 3 and 4 cm respectively. The maximum and minimum power that required for all mowing height was 196,4 watt and 14,4 watt.

Keywords: mowing, rotary mower, turfgrass.

Diterima: 4 Februari 2008; Disetujui: 2 Juni 2008

Latar Belakang

Pemeliharaan lapangan rumput merupakan salah satu faktor yang penting agar rumput lapangan berfungsi sesuai dengan tujuannya. Salah satu mesin pemangkas rumput yang paling umum dipakai adalah mesin pemangkas rumput tipe rotari. Pemangkas rumput tipe rotari adalah mesin pemangkas yang memangkas berdasarkan impak pisau terhadap benda secara langsung dengan kecepatan tinggi (Sitkey, 1986). Mesin pemangkas rumput tipe rotari ini, sangat cocok digunakan pada lahan miring, datar, dan kurang memerlukan kerapian yang sangat tinggi. Pemangkasan rumput yang teratur dan tepat dapat menjaga kualitas rumput lapangan (Emmons, 2000).

Sejak tahun 2002 telah dilakukan penelitian untuk mengetahui perilaku dan mekanisme pemangkasan rumput dengan menggunakan pisau rotari. Salah satu penelitian tentang mesin pemangkas rumput tipe rotari yang dilakukan adalah mesin pemangkas tipe rotari dengan sistem pengatur ketinggian pemangkasan yang memiliki sistem empat batang penghubung (Suastawa, 2002). Hasil dari penelitian tersebut menghasilkan prototipe mesin pemangkas rumput SRT-03 dengan menggunakan motor listrik. Mesin Potrum SRT-03 ini, merupakan pengembangan desain dari mesin pemangkas rumput SRT-01 dan SRT-02.

Penelitian tentang torsi pemangkasan pada pisau pemangkas rumput sudah banyak dilakukan. Setiadi (2000) melakukan kajian tentang pengaruh sudut pemangkasan terhadap torsi pemangkasan rumput tipe slasher di lapangan rumput dengan kondisi rumput tidak seragam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa torsi semakin besar pada pemangkasan dengan sudut mata pisau 0°. Wirza (2002) dan Sanjaya (2002) juga melakukan kajian terhadap torsi pemangkasan pada rumput Bermuda di turfbin dengan menggunakan pisau pemangkas tipe rotari. Hasil kajian ini menunjukan bahwa torsi pemangkasan dipengaruhi oleh kecepatan putar pemangkasan (rpm), sudut mata pisau, diameter rumput, dan densitas rumput. Sementara Suharyatun (2002) melakukan kajian tentang mekanisme pemangkasan rumput pada rumput Bermuda di turi bin dengan menggunakan pisau pemangkas tipe rotari. Kajian tersebut menghasilkan persamaan untuk menghitung torsi pemangkasan rumput secara teoritis.

Program Studi Keteknikan Pertanian, Sekolah Pasca Sarjana, IPB, surya_wirawan2005@yahoo.com.

Departemen Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor 16680.

nsuastawa@yahoo.com.

Departemen Lansekap, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor 16680. nizarnasrullah@yahoo.com